## Slide 1
21
ACTIVE BP
30
STANDBY
FLON
区块生产者（BP）竞选、治理、奖励与惩罚机制
基于 FIP-0001 Draft 的总体设计
一币一份总票权 · 确定性绩效 · ELON 全额 FLON 储备
FullOn Improvement Proposal · 2026-10-15
Notes: Source: FIP-0001 draft. This deck summarizes a proposal under review; it does not represent an activated protocol rule.

## Slide 2
01 机制总览
总体架构
FIP-0001 DRAFT · 02
3 → 21
Active BP 渐进扩容
30
合格 Standby BP
30
单账户最多选择
1:1
锁定 FLON 铸造 GLON
现有 DPoS 排班
flon 账户设置 3–21 个 Active BP；最终 21
资格高于排名
票数靠前但绩效不达标，仍然失去排班资格
治理与竞选分离
共享质押和快照，使用不同动作、阈值与执行器
候选自质押
平均分票
备用递补
按绩效发奖
证据罚没
DAO 延时执行
Notes: Source: FIP-0001 draft in fullon-labs/flon.fips. Parameters shown are proposed defaults and remain subject to FIP review.

## Slide 3
02 BP 竞选
候选 BP 准入与生命周期
FIP-0001 DRAFT · 03
01
注册
账户、签名密钥
公开资料
02
合格
自质押达标
资料未过期
03
备用
完成观察排班
可自动递补
04
活跃
进入当前排班
承担出块职责
05
停权
绩效失败
进入冷却期
强制准入条件
有效签名与 finalizer key
最低自质押
网站与 X 账号
接受规则哈希
资料 90 天确认
正常退出建议等待 21 天；调查、停权和冷却期间不得提取自质押。
Notes: Source: FIP-0001 draft in fullon-labs/flon.fips. Parameters shown are proposed defaults and remain subject to FIP review.

## Slide 4
03 投票机制
一币一份总票权
FIP-0001 DRAFT · 04
10,000 FLON
锁仓并铸造 10,000 GLON
选择 5 个 BP
票权平均分配
每个 2,000
总票权没有复制
排名票权
raw weight = 自质押 + 投票人平均分票
ranking weight = min(raw weight, 全网有效票权 × 5%)
ranking score = ranking weight × 绩效系数
票权新鲜度
0–90 天
100%
91–120
75%
121–150
50%
151–180
25%
>180
0%
Notes: Source: FIP-0001 draft in fullon-labs/flon.fips. Parameters shown are proposed defaults and remain subject to FIP review.

## Slide 5
04 排班规模
Active BP 渐进扩容，Standby 固定 30
FIP-0001 DRAFT · 05
3
早期启动
由 flon 权限设置
→
epoch 边界扩容
公告 + timelock + 审计记录
21
最终目标
最终席位结构 15 + 4 + 2
30 Standby BP
只保留 qualified_standby：自质押达标、资料有效、近期完成真实观察排班
活跃 BP 停权后，下一次排班更新按确定性顺序递补
active_bp_quorum 仅表示活跃排班数量，不是共识确认阈值；30 个 Standby 的规则与奖励不变。
Notes: Source: FIP-0001 draft in fullon-labs/flon.fips. Parameters shown are proposed defaults and remain subject to FIP review.

## Slide 6
05 STANDBY BP
Standby BP 的在线判断
FIP-0001 DRAFT · 06
链外：就绪率
用于发现问题和决定是否进入观察排班
P2P / API 可连接
Head 与 LIB 延迟
节点版本与 chain ID
随机签名挑战
多个独立监控源
链上：生产在线率
只有进入真实排班，才能形成可处罚的确定性数据
availability = produced / expected
观察 epoch ≥ 99%
成为 qualified_standby
心跳只能证明脚本或私钥响应，不能代替同步、广播和实际出块能力。
Notes: Source: FIP-0001 draft in fullon-labs/flon.fips. Parameters shown are proposed defaults and remain subject to FIP review.

## Slide 7
06 链上绩效
确定性出块统计 intrinsic
FIP-0001 DRAFT · 07
get_producer_slot_stats(from_slot, to_slot)
producer
expected
produced
missed
longest streak
leading
trailing
输入边界
仅允许 head slot 之后到 pending block slot；单次最多 100,000 slots
确定性来源
有效排班、排班切换边界、区块时间戳和实际生产者
禁止来源
网络探测、本地时钟、外部服务、非共识历史数据库
处理方式
onblock 只累计；epoch 边界统一结算资格、奖励与递补
Notes: Source: FIP-0001 draft in fullon-labs/flon.fips. Parameters shown are proposed defaults and remain subject to FIP review.

## Slide 8
07 EPOCH 时钟
6 小时 Epoch 与状态切换
FIP-0001 DRAFT · 08
43,200
slots / epoch
4
次结算 / 天
2–24h
DAO 可治理硬边界
边界结算顺序
01
固化出块与网络异常
02
按快照计算奖励
03
更新累计奖励指数
04
处理停权与递补
05
启用 pending 状态
06
发布下一期快照
epoch N 内的加票、换票、撤票不改变本期奖励；BP 分配从 epoch N+1 生效。
撤票立即停止新 DAO 投票权，但保留已经由本期快照确定的奖励权益。
Notes: Source: FIP-0001 Epoch timing and transition rules. Six hours equals 43,200 slots at the proposed 500 ms slot interval. Governance changes may range from two to 24 hours and activate only at an epoch boundary.

## Slide 9
08 惩罚机制
绩效门槛与资格处理
FIP-0001 DRAFT · 09
单个 epoch 在线率
经济处理
资格状态
≥ 99%
完整绩效奖励
QUALIFIED
95%–99%
绩效奖线性折减
QUALIFIED
90%–95%
BP 与投票人当期奖励为 0
WARNING
< 90%
奖励为 0，停权至少 1 epoch
SUSPENDED
30 天内 3 次 < 90%
停权 7 天，恢复保证金提高 25%
COOLING
网络异常保护：超过 1/3 活跃 BP 同时失败时，只记录数据，不执行个体惩罚
Notes: Source: FIP-0001 draft in fullon-labs/flon.fips. Parameters shown are proposed defaults and remain subject to FIP review.

## Slide 10
09 证据与罚没
停机处罚与作弊罚没分开
FIP-0001 DRAFT · 10
普通离线
扣减或取消奖励
停权与冷却
备用节点递补
本金不罚没
可证明作弊
同高度双签
冲突 finality 签名
链上验证证据
冻结、挑战、执行罚没
证据流程
提交
验证
冻结
48h 挑战
执行
DAO 不能用多数票替代密码学事实。罚没格式与验证器需要单独 FIP。
Notes: Source: FIP-0001 draft in fullon-labs/flon.fips. Parameters shown are proposed defaults and remain subject to FIP review.

## Slide 11
10 奖励模型
ELON 奖励与 FLON 全额储备
FIP-0001 DRAFT · 11
1 FLON
100,000,000 ELON
FLON 最小单位
每新增 1 ELON，对应 1 个 FLON 最小单位
100% 进入 flon.gas
用户选择
消费为 GAS
兑换为 FLON
兑换必须同时扣除 ELON 负债，并从 flon.gas 转出等额 FLON
储备 ≥ 未兑换 ELON 负债
Notes: Source: FIP-0001 draft in fullon-labs/flon.fips. Parameters shown are proposed defaults and remain subject to FIP review.

## Slide 12
11 奖励分配
按目标席位归一化释放奖励
FIP-0001 DRAFT · 12
10%
节点奖励上限（21 + 30）
90%
DAO 基础锁仓
2%
Active BP 基础服务
3%
Active BP 出块绩效
4%
Active BP 投票人
1%
Qualified Standby
早期 3 + 30
实际释放 2.285714%
其余 7.714286%
转 DAO 锁仓余额
Active 奖励 × N/21；Standby 奖励 × S/30。空缺、未达标与整数余数均转 DAO 锁仓。
Notes: Source: FIP-0001 draft in fullon-labs/flon.fips. Parameters shown are proposed defaults and remain subject to FIP review.

## Slide 13
12 动态奖励
当前投票人分享奖励算法
FIP-0001 DRAFT · 13
BP 奖励拆分
shared = BP 待领奖励 × reward_shared_ratio / 10,000
BP 实得 = BP 待领奖励 - shared
用户从单个 BP 获得的奖励 ≈ BP 共享奖励 × 用户分配权重 / BP 总权重
累计每票奖励指数
index += shared × 10¹⁸ / BP 总权重
用户奖励 = 旧权重 × (当前 index - 上次 index) / 10¹⁸
选择 N 个 BP
每个 BP 权重 = floor(GLON / N)
余数暂不参与排名和奖励
收益率不同的原因：BP 出块奖励、分享比例、BP 总票权和整数舍入均不同。
Notes: Sources: flon.contracts/contracts/flon.system/src/producer_pay.cpp and contracts/voter.reward/src/voter.reward.cpp. Formulas describe the current local implementation, which has not yet completed WASM build and deployment verification.

## Slide 14
13 奖励检查点
动态加票、换票与撤票
FIP-0001 DRAFT · 14
动作
切换前
切换后
增加质押
先按旧权重结算
铸造 GLON，按新总量重新平均分票
更换 BP
移除 BP 结清旧奖励
保留 BP 调整权重；新增 BP 从当前指数开始
部分撤票
先按撤票前权重结算
销毁 GLON，后续奖励按剩余权重计算
全部撤票
结清已入池奖励
票权立即归零；FLON 进入退款冷却期
检查点保证已经进入 voter.reward 的奖励归旧权重；新增票权只分享后续入池奖励。
Notes: Source: flon.contracts/contracts/voter.reward/src/voter.reward.cpp, voteproducer, change_vote and allocate_producer_rewards. Dynamic changes settle the prior accumulator checkpoint before changing weight.

## Slide 15
14 奖励结算
当前领取时点偏差与改进
FIP-0001 DRAFT · 15
当前代码
目标方案
区块奖励先记入 BP 账本
BP 主动领取时才把 shared 奖励
转入 voter.reward
分配使用领取时的当前票权
每个 epoch 固化 BP 奖励
使用 epoch 票权快照更新
每票奖励指数
claim 只提现，不决定奖励归属
风险：领取前临时加票可能分享历史奖励；领取前撤票可能失去已贡献期间的奖励。
FIP-001 应以 epoch 快照结算为规范；累计指数继续负责低成本记账。
Notes: Sources: current claim path in flon.contracts/contracts/flon.system/src/producer_pay.cpp and proposed epoch accounting in FIP-0001. The claim-time allocation gap is a code-review finding, not an activated protocol claim.

## Slide 16
15 治理执行
DAO 治理边界
FIP-0001 DRAFT · 16
提案类型
通过门槛
法定人数
执行延迟
普通参数
> 50%
10%
3 天
国库 / 合约升级
≥ 66.7%
20%
7 天
紧急暂停
5 / 7 多签
不适用
立即，7 天失效
允许治理
Active BP 数量 3–21、DAO 锁仓余额用途、未来排放比例、升级提案
禁止治理
转移用户质押、追溯奖励、绕过 timelock、破坏 ELON 兑付储备
执行器必须使用动作白名单；紧急权限自动到期。
Notes: Source: FIP-0001 draft in fullon-labs/flon.fips. Parameters shown are proposed defaults and remain subject to FIP review.

## Slide 17
16 推进计划
分阶段实施
FIP-0001 DRAFT · 17
0
参数与仿真
票权集中度、发行与储备压力
1
BP 竞选与资料
自质押、metadata、平均分票
2
绩效与奖励
intrinsic、epoch、ELON 负债
3
DAO
快照、白名单、timelock
4
作弊证据
双签验证、挑战与罚没
当前：FIP Draft + intrinsic 原型
Notes: Source: FIP-0001 draft in fullon-labs/flon.fips. Parameters shown are proposed defaults and remain subject to FIP review.

## Slide 18
17 FIP 流程
进入 Review 前的决策与证据
FIP-0001 DRAFT · 18
需要决策
需要证据
01
各扩容阶段的席位组合
02
5% 排名软上限与票权衰减
03
epoch 时长与在线门槛
04
10% / 90% ELON 排放比例
05
DAO 权限矩阵与参数边界
✓
当前持币分布经济仿真
✓
两节点独立重放一致
✓
归一化奖励与储备守恒测试
✓
主网快照迁移测试
✓
测试网连续运行 30 天
Draft 合并只发布规范，不代表 Accepted、Implemented 或主网激活
Notes: Source: FIP-0001 draft in fullon-labs/flon.fips. Parameters shown are proposed defaults and remain subject to FIP review.